## Slide 1: Les déchets solides et la chaîne de services de gestion des boues fécales Le cas de Lusaka, Zambia
Aubrey Simwambi

## Slide 2: Résultats
Approche par étude de cas :
Mesurer les déchets solides dans les latrines à fosse
Analyse de 10004 enquêtes auprès des ménages
Analyse des essais sur le terrain des équipements de vidange des fosses :
  Gulper, Flex X, eVAC _MK3 et des outils de jardinage modifiés
Enquêtes avec les équipes du service des boues fécales
80% des ménages utilisent des latrines à fosse et 20% des systèmes de chasse d’eau
Au moins 1 % des déchets solides dans tous les endroits finissent dans des latrines à fosse
150 kg de déchets solides par mètre cube de boues vidangées dans les zones où les services de gestion des déchets solides sont insuffisants (30 % des déchets solides pourraient être jetés dans des latrines à fosse dans les zones dépourvues de services)
Conception de l'étude
Chart: Gestion des déchets solides
| Chazanga | Chawama | George
Brûlage sur place | 0.1 | 0.02 | 0.3
Enterrer sur place | 0.72 | 0.12 | 0.17
Dispose (drains/pit latrines)
Élimination (égouts ou latrines à fosse) | 0.02 | 0.31 | 0.01

Collectés par la gestion des déchets | 0.17 | 0.56 | 0.79

## Slide 3: Effets des déchets solides sur la vidange, le traitement et l'élimination des boues de vidange
Augmente le temps de vidange des fosses de plus de deux fois en raison :
    Nécessité de diluer les boues et de percer les latrines à fosse
Augmente l'échec des technologies innovantes de vidange des boues :
    En raison du colmatage des déchets solides (toutes les technologies de pompage nécessitent une puissance d'aspiration élevée)
Augmente le coût du traitement des boues
    Personnel supplémentaire et durée de fonctionnement plus longue
    Environ 5 % des revenus sont consacrés à l'élimination des déchets solides à l'usine de traitement (140 dollars sont dépensés chaque mois pour le transport des déchets solides vers la décharge)
Augmente le risque pour la santé publique après le déversement des déchets solides sur le site d'élimination
Affecte l'utilisation des boues sèches comme conditionneur de sol

## Slide 4: Cours
Les déchets solides sont principalement éliminés par les ménages qui ne disposent pas d'options de gestion des déchets solides
De grandes quantités de déchets sont présentes dans les latrines à fosse par rapport aux systèmes à chasse d'eau
Les produits GHM sont les déchets solides les plus répandus dans les latrines
Besoin élevé de fonctionnement et d'entretien des installations sanitaires sur place (une unité de confinement se remplit en moyenne tous les trois ans)
Risque élevé de contamination des opérateurs

## Slide 5: Recommandations
Les pays ont besoin de lois et de normes pour les systèmes d'assainissement et elles doivent être appliquées de manière adéquate
La sensibilisation de la communauté à la gestion des déchets solides doit être renforcée et associée aux services de collecte des déchets
La gestion des déchets solides doit être prévue dans les futurs projets de gestion des boues fécales
Mécanismes de contrôle des prestataires de services de gestion des déchets solides
Il convient de promouvoir et d'encourager les unités d'interface de petit calibre